## Slide 1
D'une façon générale, on appelle action mécanique toute cause physique susceptible :
de maintenir un corps en équilibre (statique)
de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement (cinématique)
de déformer un corps (résistance des matériaux)

## Slide 2
S3
S1
S2
Les actions mécaniques sont classées en deux familles :
Les actions mécaniques à distance
Les actions mécaniques de contact (dans les liaisons mécaniques)
Considérons les solides suivants : S1, S2 et S3
Isolons S1 et S2 dans l’ensemble E, S3 est extérieur à l’ensemble E
Le bilan des actions mécaniques exercées sur E est :
Actions mécaniques extérieures qui agissent sur l’ensemble E :
Poids de l’ensemble E (action mécanique à distance : Poids de S1 et S2).
Réactions d’appui exercées par S3 sur l’ensemble E aux points A, B et D (actions mécaniques de contact).
Actions mécaniques intérieures au système E :
Action réciproque entre S1 et S2, exercée au point C
Un ensemble de corps étant défini (isolement), on distingue les actions mécaniques extérieures, des actions mécaniques intérieures à cet ensemble.
E
D
A
C
B
champ de pesanteur
champ magnétique