## Slide 1
EXERCICES SIMPLES RESOLUS (LES PROBLEMES SUIVANTS SONT TOUS ISOSTATIQUES)
 Forces / x = 0
Pas de forces horizontales ici, on peut passer à la suite.
EXERCICE 1
 Forces / y = 0. On recense de gauche à droite.
Ra – 200 – 600 + Rb = 0
Ra = 800 - Rb
On est coincé ici… On peut écrire aussi Rb = 800 –Ra
On passe donc à la 3° équation
 Moment / A = 0. On recense aussi de gauche à droite : Force * Bras de levier
(– 200 * 1.50m) + (– 600 * 3.20m) + (Rb * 4.00m) = 0
RAPPEL
Les 3 équations de la statique sont :
Somme () des forces sur l’axe X égale vecteur nul
Somme () des forces sur l’axe Y égale vecteur nul
Somme () des moments en un point (quelconque) égale vecteur nul
Ou sous forme simplifiée :
 F/X = 0
 F/Y = 0
 M/point = 0
4.Rb = 300 + 1920
Rb = 555 daN
On réutilise ce résultat pour trouver le résultat de
Ra = 800 - Rb
Ra = 245 daN