## Slide 1
ETUDE D’UNE CONSOLE SUR POTEAU
4 barres
1 : potence
2 : jambe de force
3 : poteau
4 : tirant
7 nœuds
notés A, B, C, D, E, F et G
6 liaisons pivot
En B, C, D, E, F et G
Une force F
Point d’application : A
Direction : verticale
Sens : vers le bas = –
Intensité : 500 daN
Un repère local
X,Y, Moment positif sens TRIGO
Des coordonnées
Les longueurs et les angles sont connus
F=500 daN
1
2
3
4
B
A
C
D
E
F
G
X+
Y+
Mfz+
0,0
-100,0
0,100
0,200
0,250
70,250
100,250

## Slide 2
RECHERCHER LES LONGUEURS ET LES ANGLES
Faire un schéma au 1/20° à la règle de la structure
Calculer les longueurs et les angles
Reporter la cotation sur le schéma

## Slide 3
DEGRE DE MOBILITE, ISOSTATISME ?
Rechercher le nombre d’équations disponibles
Rechercher le nombre d’inconnues de liaison
Rechercher m, le degré de mobilité de la structure
La structure est elle isostatique ?
Nb d’équations par barre (PFS) = 3
Nb de barres = 4
______________
TOTAL = 12
De l’autre côté,
Type de liaison = pivot
Nb d’inconnues de liaison = 2
Nb de liaison = 6
______________
TOTAL = 12
Donc m = 12 - 12 = 0
m=0, le système est ISOSTATIQUE et on peut le résoudre simplement.

## Slide 4
RECHERCHE DES ACTIONS EXTERIEURES A LA PIECE 1
Isoler la pièce 1 :
La jambe de force 2 est reliée à l’extérieur par deux liaisons pivot : c’est une biellette.
Elle exerce une action sur la potence 1 au point B : RB2/1
  La droite d’action est (DB)
  2 inconnues de liaison dans le repère local : RBx2/1 et RBy2/1
  L’intensité reste à déterminer
Le poteau 3 exerce une action sur la potence 1 au point C
par l’intermédiaire d’une liaison pivot :
  Deux inconnues de liaison dans le repère local : RCx3/1 et RCy3/1
  L’intensité est à déterminer
Exprimer le vecteur RB2/1 dans les directions du repère local :
RBx2/1 : la relation entre RB2/1 et RBx2/1 est :
RBx2/1 = RB2/1 * cos 35.5°
RBy2/1: la relation entre RB2/1 et RBy2/1 est :
RBy2/1 = RB2/1 * sin 35.5°
F=500 daN
1
2
B
A
C
D
X+
Y+
Mfz+
1
B
A
C
RB2/1
RB2/1
RBy
RBx
3
RCy3/1
RCx3/1

## Slide 5
RBx = RB*cos 35.5°
RBy = RB*sin 35.5°
RCy
RCx
F = 500 daN
A
B
C
0.70
0.30
X+
Y+
Mfz+
BILAN DES ACTIONS EXTERIEURES

## Slide 6
Ecriture DU PFS
3 EQUATIONS DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE |  |  |  | 
F/x = 0 | F/y = 0 |  |  | Mfz/B = 0
RBx + RCx = 0 RCx = - RBx RCx = -  RCx = - 1001.4 daN  | RBy + RCy - F = 0 RBy = - RCy + F RBy = -  + 500 RBy = 714.3 daN  |  |  | -0.3F - 0.7RCy= 0 RCy= - (0.3F / 0.7) RCy= - (150 / 0.7) RCy= - 214.3 daN 
D’après le bilan des actions extérieures : |  |  |  | 
RBx = RB * cos (35.5°) RBx =  * cos (35.5°) RBx =  * cos (35.5°) RBx = 1001.4 daN  |  | RBy = RB * sin (35.5°) RB = RBy / sin (35.5°) RB =  / sin (35.5°) RB = 1230 daN  |  | 
Conclusion |  |  |  | 
RBx = 1001.4 daN  RBy = 714.3 daN  |  |  | RCx = - 1001.4 daN  RCy= - 214.3 daN  |