## Slide 1
Le but d’une descente de charge est de calculer les charges ponctuelles sur les appuis en fonction des charges surfaciques de toitures.
Ici, la charge surfacique de toiture = 112 daN/m² rampant
Cette charge reflète le poids propre du complexe de toiture (chevrons, isolant, couverture, etc.), le poids propre des pannes, ainsi que les éventuelles charges de neige, le tout majoré de coefficients de sécurité.
Cette charge est exprimée par unité de surface rampante (/m²), c’est-à-dire le long de la pente, sur la surface du toit (non horizontal)
1000 daN
Si les deux versants mesurent chacun 18m² :
1 m²
1000 daN
1000 daN
3,00 m
3,00 m
6,00 m
112 daN
Généralement, les appuis sont plus nombreux et on cherche à détailler les calculs afin de pouvoir dimensionner les pannes, comme la ferme qui les soutiennent ou les poteau qui transmettent au sol.
la charge totale équivalente amenée par les versants est de 4032 daN, soit environ 4 tonnes : 112 dan/m² * 18 m² * 2 versants
Chaque réaction d’appui est équivalente à 1 tonne (s’il y a quatre appuis)

## Slide 2
Sur ces fermes appuient des pannes.
Et ces pannes supportent un complexe de toiture qu’on ne détaillera pas ici.
Quelques caractéristiques :
  2 files de 4 poteaux
  3 travées
  4 fermes
  Entraxe des fermes = travée = 2,50m
FILE 1
FILE 2
TRAVEE 1
FERME 1
FERME 2
FERME 3
FERME 4
TRAVEE 2
TRAVEE 3
2,50 m
Ce bâtiment est composé de poteaux, sur lesquels posent des fermes.

## Slide 3
Pour simplifier, on va raisonner uniquement sur une ferme (3) et ses deux appuis que sont les poteaux (1-3) et (2-3)
Attention, on ne choisi pas les fermes de rives, qui sont moins chargées que les fermes intermédiaires
On va noter chaque appui de panne par une lettre, ainsi que le bas du poinçon (D) pour la suite.
Les pannes sont chargées par la toiture, et on recherche quelle surface de toiture supporte chaque panne.
Commençons par les schématiser avec un peu d’aide :
Une panne supporte la toiture sur la moitié de l’entraxe entre panne de chaque côté (vers le haut du rampant et vers le bas du rampant)
Une panne est sur 2 appuis, donc une ferme supporte de chaque côté une longueur de panne égale à la moitié de l’entraxe (ici 2,50m) ou plutôt 2 * 2,50 / 2

## Slide 4
Si on continue avec les mêmes hypothèses, on peut tracer les surfaces de toitures reprisent par chaque panne, qui elles même s’appuient sur la ferme pour transmettre ces charges vers le poteau, qui le renvoie au sol.
la panne sablière ramène la surface 1 sur la ferme en A. On connait la longueur du rectangle (=entraxe ferme) mais pas encore sa largeur dans le rampant qui est la moitié de la distance [AB].
la panne intermédiaire ramène la surface 2 sur la ferme en B.
  Sa largeur dans le rampant est la moitié de la distance [AB] + la moitié de la distance [BC].
Le faîtage ramène la surface 3 sur la ferme en C.
  Sa largeur dans le rampant est la moitié de la distance [BC] + la moitié de la distance [CE].
la panne intermédiaire ramène la surface 4 sur la ferme en E.
  Sa largeur dans le rampant est la moitié de la distance [CE] + la moitié de la distance [EF].
la panne sablière ramène la surface 5 sur la ferme en F.
  Sa largeur dans le rampant est la moitié de la distance [EF].
1
2
3
4
5

## Slide 5
Pour la suite de l’exercice, le raisonnement se place en plan, à l’aide de l’élévation de la ferme (qui est dissymétrique au passage)
On considère que la ferme est une seule pièce : 1 barre > 3 équations
Une liaison pivot et un appui simple > 3 inconnues (deux en fait, car pas de force horizontale connue)
Le système est isostatique = 0 mobilité
Répondre au questionnaire suivant :